Порядок подключения к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения частных жилых домов г. Канска.

Подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения необходимо производить в следующем порядке.

- Получить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

- Разработать проект, включающий раздел НВК (наружные сети водоснабжения канализации), и согласовать с ООО "Водоканал-Сервис".

- Осуществить строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

- Установить узел учета холодной воды и сдать к коммерческому учету, получить акт о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

- Получить разрешение на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключить договор на выполнение работ по подключению к сетям холодного водоснабжения, заключить договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод.

- Получить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Для получения технических условий Заявителю необходимо направить в ООО "Водоканал-Сервис" или представить непосредственно в приемную ООО "Водоканал-Сервис"запрос о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. При непосредственном предоставлении запроса для проверки комплектности приложенные документы необходимо предоставить в производственно-технический отдел ООО "Водоканал-Сервис" (тел. 2-14-17).

Согласно Правилам определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83,запрос правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий должен содержать:

-	наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

-	правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

-	информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (топографическая карта участка в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

-	информацию о разрешенном использовании земельного участка (если не указано в свидетельстве о собственности на земельный участок);

-	необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения.

ООО "Водоканал-Сервис" в течение 14 рабочих дней с даты получения вышеуказанного запроса подготавливает и предоставляет технические условия на подключение и информацию о плате за подключение объекта, либо предоставляет информацию об отсутствии возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения из-за отсутствия резерва мощности. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы. Срок действия технических условий – 3 года.

В случае если подключение индивидуального жилого дома возможно только к существующим системам холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее - основной потребитель), технические условия такого подключения могут быть выданы основным потребителем по согласованию с                                    ООО "Водоканал-Сервис". По соглашению между ООО "Водоканал-Сервис" и основным потребителем технические условия может разработать ООО "Водоканал-Сервис". В указанном случае Заявитель дополнительно к запросу о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, прикладывает письмо-согласие владельца сетей, к которым планируется осуществить подключение.

Скачать:

Образец запроса о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимся на балансе ООО "Водоканал-Сервис"(doc).

Образец письма-согласия владельца сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения, к которым планируется осуществить подключение (doc).

2) Разработать проект, включающий раздел НВК (наружные сети водоснабжения канализации),и согласовать с ООО "Водоканал-Сервис".

Раздел НВК разрабатывается в соответствии с действующим законодательством и выданными техническими условиями на подключение к системам холодного  водоснабжения и (или) водоотведения.

Разработка проекта должна осуществляться специализированной организацией, имеющей допуск к работам по проектированию и являющейся членом саморегулируемой организации. После разработки два экземпляра проекта с сопроводительным письмом необходимо предоставить на согласование в ООО "Водоканал-Сервис". До передачи сопроводительного письма в приемную ООО "Водоканал-Сервис" три экземпляра проекта (два на бумажном носителе и один в электронном виде) необходимо предварительно предъявить в производственно-технический отдел (тел. 2-14-17).

ООО "Водоканал-Сервис" в течение 20 рабочих дней с даты получения вышеуказанного письма и трех экземпляров проекта раздела НВК согласовывает или направляет проект на доработку с учетом замечаний. После устранения замечаний два экземпляра проекта раздела с сопроводительным письмом необходимо повторно предоставить на согласование в ООО "Водоканал-Сервис".

После согласования один экземпляр проекта, включающий раздел НВК остается в архиве ООО "Водоканал-Сервис".

Проект, включающий разделы НВК и ВК (устройство водомерного узла), может быть выполнен проектной группой ООО "Водоканал-Сервис" путем заключения отдельного договора. Для разработки проекта Заказчику необходимо направить в адрес ООО "Водоканал-Сервис" заявку на заключение договора с приложением следующих документов:

-	исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

-	ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

-	характеристика объекта капитального строительства (количество потребителей, типы потребителей, количество водоразборных устройств, режим водопотребления, степень благоустройства).

Работы по дополнительному согласованию трассы спроектированной сети холодного водоснабжения и (или) водоотведения с Управлением архитектуры и градостроительства города Канска и иными организациями и лицами выполняются силами Заявителя.

Скачать:

Образец заявки о согласовании проекта, включающего разделы НВК (наружные сети водоснабжения канализации) и ВК (внутренние сети водоснабжения и канализации - устройство водомерного узла)(doc).

Образец заявки на заключение договора по разработке проекта, включающего разделы НВК (наружные сети водоснабжения канализации) и ВК (устройство водомерного узла)(doc).

- Осуществить строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и (или) водоотведения.

Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется специализированной организацией, имеющей допуск к работам по строительству водопроводных и канализационных сетей. До начала выполнения земляных работ необходимо получить ордер на земляные работы в МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» администрации г. Канска (663600, г. Канск, ул. Ленина, 4, тел. (83912) 2-17-83

До засыпки сетей холодного водоснабжения и водоотведения необходимо предъявить их представителям ООО "Водоканал-Сервис" оформив заявку согласно следующему пункту данного порядка.

Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения может быть выполнено силами ООО "Водоканал-Сервис" путем заключения договора подряда. Для строительства внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения Заказчику необходимо направить в адрес ООО "Водоканал-Сервис" заявку о заключении договора.

Скачать:

Образец заявки о заключении договора на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения(doc).

- Установить узел учета холодной воды и сдать к коммерческому учету, получить акт о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

Произвести монтаж узла учета в соответствии с согласованным разделом ВК (устройство водомерного узла) или паспортом на прибор учета. Диаметр прибора учета в индивидуальных жилых домах должен составлять 15 мм (для диаметров прибора учета более 15 мм необходимо предоставить подтверждающий расчет).Для ускорения процесса подключения оформляется общая заявка на принятие прибора к коммерческому учету, получение акта о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

К заявке прикладываются следующие документы:

по водопроводным сетям и сооружениям:

- исполнительная съёмка водопровода М 1:500;

по канализационным сетям и сооружениям:

- исполнительная съёмка канализации М 1:500.

Заявитель получает в производственно-техническом отделе (тел. 2-14-17) акт о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей холодного водоснабжения и(или) водоотведения.

До подписания акта о готовности представители производственно-технического отдела выезжают на объект для проверки выполненных работ по строительству наружных сетей холодного водоснабжения и канализации, а представители отдела по работе с населением выезжают на опломбировку прибора учета холодной воды. В отдел по работе с населением предоставляется заявление на заключение договора на  водоснабжение(водоотведение) и другие необходимые документы (в т.ч. копия подписанного акта о готовности ).

После подписания акт о готовности предоставляется в производственно-технический отдел.

Скачать:

Образец общей заявки на принятие прибора к коммерческому учету, получение акта о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения(doc).

- Получить разрешение на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключить договор на выполнение работ по подключению к сетям холодного водоснабжения, заключить договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод.

Для получения разрешения на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключения договора на выполнение работ по подключению к сетям холодного водоснабжения, заключения договора на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод Заявителю необходимо направить в ООО "Водоканал-Сервис" или представить непосредственно в приемную ООО "Водоканал-Сервис" заявку по приложенной форме.

Заявитель оформляет в производственно-техническом отделе (тел. 2-14-17) договор на выполнение работ по подключению к сетям холодного водоснабжения, после чего получает счет на оплату и оплачивает в кассе ООО "Водоканал-Сервис".

На основании подписанного акта о готовности выдается разрешение на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Врезка в сети холодного водоснабжения выполняется при условии полной оплаты работ по заключенному договору.

Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется только силами ООО "Водоканал-Сервис". После осуществления врезки Заявитель подписывает в отделе по работе с населением договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод и начинает производить оплату за услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения согласно установленным тарифами объему, учтенному индивидуальным прибором учета воды.

Контактная информация:

663600, г. Канск, мкр. 4й Центральный, д.33Б, или представить непосредственно в приемную ООО "Водоканал-Сервис" по адресу: г г. Канск, мкр. 4й Центральный, д.33Б (время работы в рабочие дни с 8 до 17, обеденный перерыв с 12 до 13;, обеденный перерыв с 12 до 13)

|  | Управляющему ООО «Водоканал-Сервис» Ю.А. Станькову 663600, г. Канск, мкр. 4й Центральный, д.33Б от Ф.И.О. адрес регистрации паспортные данные паспортные данные |
| --- | --- |

Прошу выдать технические условия на подключение  к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения:

| (наименование объекта) |
| --- |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |
| Кадастровый номер земельного участка: |  |
| Срок подключения к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения: |  |
|  | (квартал, год) |

Планируемые расходы:

| Холодное водоснабжение: |  | м3/сут, |  | м3/час, |  | л/сек. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение: |  | м3/сут, |  | м3/час, |  | л/сек. |  |

Приложение:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

-	информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (топографическая карта участка в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

-	информацию о разрешенном использовании земельного участка (если не указано в свидетельстве о собственности на земельный участок).

|  | подпись |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |

Дата ______________

| Контактный телефон |  |
| --- | --- |

Даю согласие на обработку моих персональных данных в объеме, указанном ниже.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан, дата выдачи), адрес регистрации, адрес подключаемого объекта, кадастровый номер земельного участка подключаемого объекта.

| подпись |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата ______________

|  | Управляющему ООО «Водоканал-Сервис» Ю.А. Станькову 663600, г. Канск, мкр. 4й Центральный, д.33Б от Ф.И.О. адрес регистрации паспортные данные паспортные данные |
| --- | --- |

| Я, | согласовываю подключение |
| --- | --- |
| (Ф.И.О. владельца сетей) |  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

к собственным сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения и прошу подготовить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения для

(Ф.И.О. лица, планирующее осуществить подключение)

В технических условиях прошу указать следующие точки подключения:

точка подключения к сетям холодного водоснабжения

| водопроводная сеть D= |  | мм, проходящая |  |
| --- | --- | --- | --- |

точка подключения к сетям водоотведения

| канализационная сеть D= |  | мм, проходящая |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение

- копия технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения собственника сетей;

- копия паспорта.

|  | подпись |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |

| Контактный телефон |  |
| --- | --- |

Даю согласие на обработку моих персональных данных в объеме, указанном ниже.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан, дата выдачи), адрес регистрации.

| подпись |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Управляющему ООО «Водоканал-Сервис» Ю.А. Станькову 663600, г. Канск, мкр. 4й Центральный, д.33Б от Ф.И.О. адрес регистрации паспортные данные паспортные данные |

Просим согласовать проектную документацию:

(наименование проектной документации)

Приложение:

- проектная документация на бумажном носителе 2 экз;

- проектная документация на электронном носителе.

|  | подпись |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |

| Контактный телефон |  |
| --- | --- |

Отметка представителя ПТО ООО «Водоканал-Сервис» ________________________

|  | Управляющему ООО «Водоканал-Сервис» Ю.А. Станькову 663600, г. Канск, мкр. 4й Центральный, д.33Б от Ф.И.О. адрес регистрации паспортные данные паспортные данные |
| --- | --- |

Прошу заключить договор и разработать проект, включающий раздел НВК (наружные сети холодного водоснабжения и (или) канализации)

| (наименование объекта) |
| --- |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

-	исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

-	ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

-	характеристика объекта капитального строительства (количество потребителей, типы потребителей, количество водоразборных устройств, режим водопотребления, степень благоустройства).

|  | подпись |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |

Дата_____________

|  | Управляющему ООО «Водоканал-Сервис» Ю.А. Станькову 663600, г. Канск, мкр. 4й Центральный, д.33Б от Ф.И.О. адрес регистрации паспортные данные паспортные данные |
| --- | --- |

Прошу заключить договор и выполнить работы по строительству наружных сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| (наименование объекта) |
| --- |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

-	проектная документация раздел НВК (наружные сети водоснабжения канализации).

| подпись |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата ______________

|  | Управляющему ООО «Водоканал-Сервис» Ю.А. Станькову 663600, г. Канск, мкр. 4й Центральный, д.33Б от Ф.И.О. адрес регистрации паспортные данные паспортные данные |
| --- | --- |

Прошу принять к коммерческому учету прибор учета холодной воды и выдать акт о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения

| (наименование объекта) |
| --- |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

-	исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- копия паспорта счетчика холодной воды.

|  | подпись |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |

Дата_____________